## Slide 1
读懂世界地图 · 先把“看起来”与“实际”分开
格陵兰为什么在某些世界地图上显得巨大？
PROJ 9.9 墨卡托公式；Esri ArcGIS Pro 3.6《墨卡托》
1 / 7
因为墨卡托投影越靠近两极，
放大越严重。
格陵兰位于高纬度，所以纸上的面积
会显得不成比例；这不是所有地图的共同问题。
真实面积相比
约14倍
非洲 ÷ 格陵兰
面积来源：IndexMundi、Britannica；使用约数。
Notes: 先问听众：图上占据的面积，是否就是地球上的真实面积？直接回答不是。本作品针对普通墨卡托的高纬放大，不把现象推广到所有世界地图。下一页用共同坐标轴比较公布面积。不要把“14倍”解释成14个轮廓可以无重叠装进非洲。 来源（研究材料所列）： Esri ArcGIS Pro 3.6: Mercator https://pro.arcgis.com/en/pro-app/3.6/help/mapping/properties/mercator.htm IndexMundi: Greenland Area https://www.indexmundi.com/greenland/area.html Britannica: Africa https://www.britannica.com/place/Africa

## Slide 2
真实面积 · 同一尺度才可比较
非洲的真实面积约为格陵兰的14倍
IndexMundi《格陵兰面积》（页面更新于2021年）；Britannica《非洲》
2 / 7
面积（百万平方公里，约数）
Chart: 
| 格陵兰 | 非洲
面积（百万平方公里） | 2.17 | 30.4
读数的边界
格陵兰总面积包括冰盖，
不是只算无冰区。
两地数字并非出自
统一的测量流程。
“约14倍”是面积比，
不是轮廓装箱结论。
Notes: 先指共同的零点，再比较两条柱的长度；不能用图上轮廓的大小代替真实面积。图中约数为2.17与30.4百万平方公里。冻结材料原值分别为2,166,086和约30,365,000平方公里，比值约14.018，因此只讲约14倍。两者均在同一条从零开始的线性坐标轴上比较。材料中的官方格陵兰2026 PDF正文提取失败，不能声称官方正文已核验；详见第7页。 来源（研究材料所列）： IndexMundi: Greenland Area https://www.indexmundi.com/greenland/area.html Britannica: Africa https://www.britannica.com/place/Africa

## Slide 3
投影机制 · 从球面到平面
经线在球面汇聚，在墨卡托图上却保持等距
PROJ 9.9 墨卡托公式；Esri ArcGIS Pro 3.6《墨卡托》
3 / 7
球面：同一经度差，越往高纬越窄
图上：经线等距，高纬就被拉宽
高纬
赤道
高纬
赤道
为保留局部角度，南北方向也要同步拉伸；高纬的纬线间距因此增大。
关系示意，非真实地图；右图仅示意北半球一段，线条位置不可用于测量。
Notes: 从左侧球面讲起：经线向极点汇聚，因此相同经度差对应的东西距离变短。右图把经线仍画为等距直线，相对于地球上的距离，高纬的东西方向就放大更多。墨卡托为保持局部角度，南北方向必须匹配这一放大。两幅图均为原生形状的定性关系示意，不是真实地理底图，不可读取纬度数值或测量面积。右图仅示意北半球一段；纬线位置未按实际投影坐标计算。 来源（研究材料所列）： PROJ: Mercator documentation https://raw.githubusercontent.com/OSGeo/PROJ/9.9/docs/source/operations/projections/merc.rst Esri ArcGIS Pro 3.6: Mercator https://pro.arcgis.com/en/pro-app/3.6/help/mapping/properties/mercator.htm

## Slide 4
局部例子 · 球面墨卡托，赤道比例设为1
纬度60°附近：宽约2倍，高约2倍，面积约4倍
PROJ 9.9 墨卡托公式；Esri ArcGIS Pro 3.6《墨卡托》
4 / 7
相对于赤道的局部尺度
1份
赤道基准
宽约2倍
高约
2倍
这是微小区域的例子
格陵兰跨越不同纬度，
不能给整个轮廓套用
一个统一倍率。
示意正方形表示局部尺度，不表示格陵兰或非洲的轮廓。
Notes: 先指赤道基准的1份，再指右侧2乘2的四格。这里比较的是同样大小的微小地表区域投影后的局部尺度。球面墨卡托的局部线性倍率为纬度余弦的倒数，局部面积倍率为其平方；60度的余弦为二分之一。这是从冻结材料中的PROJ公式推导的数学例子，不是实测整个国家的倍率。非洲同样跨越不同纬度，也不能用单个纬度代表整个大陆。 来源（研究材料所列）： PROJ: Mercator documentation https://raw.githubusercontent.com/OSGeo/PROJ/9.9/docs/source/operations/projections/merc.rst

## Slide 5
用途与代价 · 墨卡托保留了什么？
它擅长表达局部角度与恒定航向，不擅长比较面积
PROJ 9.9 墨卡托公式；Esri ArcGIS Pro 3.6《墨卡托》
5 / 7
保留下来的便利
局部保角：
保留非常小范围内的角度关系。
恒向线为直线：
恒定罗盘航向的路线更易表达。
不能由此推断
局部保角 ≠ 大陆整体形状不变
恒向线直线 ≠ 通常的最短路线
两极投影到无穷远，
有限地图必须裁切纬度范围。
本篇机制例子采用球面墨卡托；Web Mercator 的严格性质另有条件。
Notes: 不要把投影描述为画错了，而应询问它优先保留了什么。局部保角只针对无穷小范围，并不是整个大陆的形状和面积都不变。恒向线是保持罗盘航向的路线，但通常不是最短路线，本页不是实际航海指导。两极在墨卡托公式中对应无穷远，因此实际有限画面需要裁切；本作品不指定通用的裁切纬度。冻结材料还指出Web Mercator把椭球纬度代入球面公式，严格性质不同于普通椭球墨卡托，不能直接混用其保角结论。 来源（研究材料所列）： Esri ArcGIS Pro 3.6: Mercator https://pro.arcgis.com/en/pro-app/3.6/help/mapping/properties/mercator.htm PROJ: Mercator documentation https://raw.githubusercontent.com/OSGeo/PROJ/9.9/docs/source/operations/projections/merc.rst

## Slide 6
选图标准 · 原生可编辑比较表
没有全能的平面地图：先问你要比较什么
Britannica《地图投影》；Esri《Equal Earth》及《墨卡托》
6 / 7
比较维度 | 普通墨卡托 | Equal Earth（等面积）
面积比例 | 不保留；高纬放大严重 | 保留面积比例
角度与形状 | 局部保角；不保留 大陆整体形状 | 不保角；形状仍会变形
用途取向 | 表达恒定航向； 恒向线为直线 | 比较地区的面积大小
不能承诺 | 恒向线通常不是最短路； 有限地图需裁切两极 | 不能同时保全形状、 角度、方向和距离
比较“谁更大”时，等面积投影更合适；这不意味着它是唯一正确的地图。
Notes: 按行讲，不逐格朗读：面积行回答本次问题，角度行解释墨卡托为何仍有用途，最后一行提醒所有平面投影都要取舍。Equal Earth的等面积属性保留面积比例，但不能推导出形状、角度、方向或距离也准确。最后回到格陵兰与非洲：比较谁的真实面积更大，应读面积数据或使用等面积投影，而不是用墨卡托图上的面积判断。 来源（研究材料所列）： Britannica: Map projections https://www.britannica.com/science/map/Map-projections Esri: Equal Earth https://doc.esri.com/en/arcgis-pro/latest/help/mapping/properties/equal-earth.html Esri ArcGIS Pro 3.6: Mercator https://pro.arcgis.com/en/pro-app/3.6/help/mapping/properties/mercator.htm

## Slide 7
回到问题 · 下次看到“大格陵兰”时
先辨认投影，再判断图上的“大”意味着什么
来源：IndexMundi、Britannica、PROJ、Esri；研究材料访问记录截至2026-09-16。
7 / 7
01
识别投影
如果是墨卡托，
先警惕高纬地区的面积放大。
02
换成同一面积尺度
非洲约3040万平方公里；
格陵兰约217万，非洲约为其14倍。
03
按目的选择地图
比较面积可用等面积投影；
不要期待一张平面图保留一切。
材料限制
格陵兰官方2026年PDF正文未能提取；面积比较采用公开二手数字。
约数用于数量级比较，不代表统一口径下的精确测量。
Notes: 结尾请听众完整说出两个结论：一是格陵兰在普通墨卡托上被高纬放大；二是非洲的真实面积约为格陵兰的14倍。接着用任务选择地图：若关注面积比例，等面积投影比墨卡托合适，但并非全能。官方PDF正文缺口以及来源测量口径差异决定了这里应使用约数。若听众把“14倍”理解为轮廓装箱，回到第2页的同尺度条形图，强调比较的是公布面积之比。 来源（研究材料所列）： IndexMundi: Greenland Area https://www.indexmundi.com/greenland/area.html Britannica: Africa https://www.britannica.com/place/Africa PROJ: Mercator documentation https://raw.githubusercontent.com/OSGeo/PROJ/9.9/docs/source/operations/projections/merc.rst Esri ArcGIS Pro 3.6: Mercator https://pro.arcgis.com/en/pro-app/3.6/help/mapping/properties/mercator.htm Britannica: Map projections https://www.britannica.com/science/map/Map-projections Esri: Equal Earth https://doc.esri.com/en/arcgis-pro/latest/help/mapping/properties/equal-earth.html