## Slide 1
听懂降噪耳机
来源：Sony WH-1000XM5 使用指南；RWTH IKS「自身语音闭塞效应」。
01
降噪耳机：飞机轰鸣变轻了，
为什么人声还在？
主动降噪不是声音分类器。
它控制耳边的声压；不同声音成分，留下的残余不同。
飞机的持续轰鸣
低频成分通常较易控制 → 变轻
附近的人声
部分成分仍然残留 → 仍可听见
仍听得见 ≠ 完全没减弱，也不代表人声天生不能抵消。
Notes: 开场先问：戴上降噪耳机后，发动机声音小了，旁边的人却还在说话，这是否说明耳机在识别人声并放行？答案是否定的。主动降噪的物理对象是声压，不是语义标签。 这里用的是材料支持的常见体验与有限推论，而不是本轮测试。Sony 的概括针对其列出的产品，不能推广为所有耳机的统一性能。后面先解释什么叫抵消，再解释为什么残余不一样。 本页两个区域只比较解释路径，没有用面积或长度编码衰减量。冻结材料没有个人场景的分贝或语音可懂度数据。

## Slide 2
听懂降噪耳机
抵消发生在耳边，不在声音标签里
来源：RWTH IKS「主动噪声控制」；Hilgemann 等，原作者稿 §2.1–2.2。
02
声压就是空气压力的起伏；同一位置、同一时刻的起伏会叠加。
传入噪声
经过耳罩／耳道的路径
麦克风信号
控制器 → 扬声器
处理
控制声也经过声学路径
耳边目标位置
传入声压 ＋ 控制声压
＝ 剩下的声压起伏
理想单频：在耳边同频、等幅、反相，才可完全抵消。
“反相”：噪声使压力增加时，控制声恰好使它等量减少。
小信号线性近似；麦克风处有效，不代表耳内每一点或整个机舱都安静。
Notes: 沿橙色箭头讲噪声到耳边的路径，再沿青色箭头讲扬声器声音到耳边的路径。实线表示声传播，虚线表示麦克风信号的处理。图不是某一产品的硬件布置或完整控制框图。 反相可理解为：噪声使压力增加时，控制声恰好使压力减少，幅度也匹配，才能在该位置相互抵消。仅把外部麦克风电信号的正负翻转并不够，因为两条声学路径会改变幅度与相位。 前馈使用外部参考信号，反馈使用内部误差信号，混合结构可以结合两者。本页不展开这三类结构，以免掩盖共同的局部叠加原理。 Hilgemann 等 §2.1–2.2 的内部麦克风与鼓膜近似有低频条件；不要把一个传声器的读数直接当成所有位置的静音。过渡：即使幅度匹配，时间没对上也会留下声音。

## Slide 3
听懂降噪耳机
振动越快，同样的时间误差越难容忍
来源：冻结材料中的单频解析推论；RWTH IKS 的路径与延迟讨论。
03
相位：一次振动进行到哪里。
同样晚到一点，在更快的振动中会错开更大一段。
教学假设：未补偿的到达时间误差为 0.10 毫秒（不是实测耳机延迟）
声音分量 | 每秒振动次数 | 错开的相位角
100 赫兹 | 100 次 | 3.6°
1000 赫兹 | 1000 次 | 36°
等幅还不够：错相会留下残余，严重时甚至可能比原噪声更大。
这是同一位置、稳态单频的线性模型；不是声速变快，也没有给 ANC 划定统一截止频率。
Notes: 先解释赫兹就是每秒振动次数，再解释角度表示在一个周期中错开多少。这里比较的不是两款耳机，而是完全相同的假设时间误差作用于两个不同频率。 数字来自冻结材料对正弦周期定义的解析推导：相位误差等于 360° 乘以频率，再乘以时间误差的秒数。0.10 毫秒等于 0.00010 秒，由此得到 3.6° 和 36°。这是教学计算，不是声学测试。 这个模型只说明时间容差如何收紧。前馈还取决于参考麦克风的提前量与传播路径，反馈还要保持稳定。规律信号可预测；复杂信号在参考信息、带宽和路径合适时也可能受控，因此不能说变化快就绝对无法降噪。 没有把解析残余公式扩展成衰减曲线，因为这不是完整宽带控制器，更不能预测用户的耳机效果。过渡：耳机减噪也不全靠主动控制。

## Slide 4
听懂降噪耳机
耳机有两种减噪方式，不是一个开关
来源：Hilgemann 等，原作者稿 §2.1、§2.3。
04
被动隔音改变声音传入的路径；主动降噪再加入控制声。两者共同影响残余。
比较 | 被动隔音 | 主动降噪（ANC）
怎么做 | 耳塞、耳罩和密封 阻碍声音传入 | 扬声器加入控制声压 力求在耳边抵消
通常擅长 | 较高频率的衰减 | 低到中频的控制
关掉 ANC 后 | 物理屏障仍在 | 不再靠主动控制减噪
关 ANC ≠ 摘下耳机
“通常”不是硬分界；结构、泄漏和佩戴都会改变结果。
Notes: 不要把被动与主动理解成两道完全独立、互不影响的墙。它们共同决定传入与控制声学路径，以及耳边最终留下的声音。 强调“通常”：这些是实现相关的频率倾向，不是某条频率以下只能主动、以上只能被动的定律。 若比较 ANC 开关，应保持相同声源和佩戴。关闭 ANC 时耳罩仍在，因此这个比较与摘下耳机相比不是同一个基准。这个方法建议来自冻结材料的路径与模式证据，不是本轮实际实施的实验。 过渡：把这两种方式合起来看，就能解释为什么一段语音可能变弱，却仍然听得出来有人在说话。

## Slide 5
听懂降噪耳机
人声可以变弱，却仍然听得见
来源：Sony WH-1000XM5 使用指南；RWTH IKS「自身语音闭塞效应」。
05
一段语音不是一个高频纯音。不同频率成分经过耳机后，削弱程度可能不同。
同一段语音
部分成分被削弱
其他成分仍有残余
残余若仍足够可听，
就仍能听见人声。
反例：耳道封闭时，自己的低频说话声可能增强；主动控制可减轻这种增强。
这说明语音并非不能抵消，但不等于能完全消除外部说话声。
轰鸣减得更多时，人声可能更突出；“更突出”不等于语音声压被放大。
Notes: 从同一段语音沿两条分支讲解：不是耳机给“人声”整体贴了免降噪标签，而是不同成分在主动与被动响应下有不同程度的残留。分支为概念示意，不表示语音能量各占一半。 Sony 的特定产品说明对低频环境声与人声相关高频成分作了体验对比；不要把它转写成“所有人声都是高频”。RWTH 自身语音闭塞效应讨论中包含 100–1000 赫兹成分，也描述了主动控制对这些成分增强的降低。 自身语音闭塞控制只是推翻“语音不可能抵消”的反例，不能用来证明旁人的说话声可完全消除。 轰鸣下降更多、语音下降较少时，语音主观上可能更突出；材料没有语音可懂度或相对显著性实验，所以不承诺一定更容易听清，更不把它说成语音被物理放大。

## Slide 6
听懂降噪耳机
真实佩戴：先分清模式，再解释效果
来源：Apple 聆听模式说明；Sony 使用指南；Hilgemann 等 §2.2、§6.3。
06
以下模式以 Apple／Sony 所列设备为例；名称和可用功能因产品而异。
01
确认模式
ANC 加入控制声。
通透模式让外界声音进入。
自适应模式会随环境调整。
02
留意佩戴
耳形、松紧与泄漏
都会改变声学路径；
同一耳机也可能表现不同。
03
保持比较条件
比较 ANC 开关时，
保持同一声源与佩戴，
别同时改变环境音模式。
已有测量支持“佩戴会影响结果”，却不能替你预测分贝数。
材料只选读了作者既有原型研究的部分章节；不是本轮测试，也不是市售耳机排名。
Notes: 这些是排查解释的顺序，不是承诺改善的操作教程。Apple 区分 ANC、通透与自适应音频，Sony 也说明自适应设置可能切换到环境声模式；不同产品可用的名称和模式不完全相同。 已发表原型研究的 §6.3 报告人和假头在不同佩戴下的频率响应变化。冻结研究只选读稿首、摘要、引言、§2.1–2.3，以及提取器返回的 §6.3 和图8说明；没有阅读全文、审计完整方法或下载原始测量。 这些都是作者既有测量，不是本轮观察，也不能当成出厂 QC45 的完整性能评测。内部麦克风读数和鼓膜听感不能直接混用。 材料未提供用户的耳机型号、密封状态、模式和声场。若要给出个人场景衰减量，需要另行获准、在明确基准和安全声级下做真实测量，并单独评估听感；本轮没有做这些工作。

## Slide 7
听懂降噪耳机
记住：耳边残余，不是声音类别
事实仅据 2026-09-16 冻结研究材料；本轮未新增检索或声学测试。
07
相加
ANC 让控制声与传入声在耳边叠加，力求留下更小起伏。
路径
控制声需补偿路径造成的幅度、相位变化；被动隔音也参与减噪。
残余
轰鸣可减轻、人声可部分削弱，但残余仍可能足够可听。
机制解释不是个人性能预测：本材料不能回答你这次航班各减少了多少分贝。
材料来源与边界
RWTH IKS：主动控制原理与自身语音
Sony：WH-1000XM5 使用指南（特定产品）
Hilgemann 等：arXiv:2509.15864v1（选读）
Apple：聆听模式说明（所列设备）
Notes: 请听众用自己的话复述：耳机没有把声音分成“飞机可消、人声不可消”，而是多种频率成分经过特定路径与控制后有不同残余。关 ANC 也没有拿走耳罩的物理隔音。 参考资料均来自冻结 Research Dossier，本轮没有重新访问这些链接： RWTH IKS，Active Noise Control；原理、自适应算法、自身语音闭塞效应等选定段落。https://www.iks.rwth-aachen.de/forschung/audio/active-noise-control/ Hilgemann、Chatzimoustafa、Jax，耳机鲁棒反馈主动降噪的数据驱动不确定性建模。arXiv v1 标记 2025-09-19，稿首标注 JAES 2024 发表信息。只选读冻结材料记录的章节。https://arxiv.org/html/2509.15864v1 Sony，WH-1000XM5 / WH-1000XM5SA 降噪效果不足使用指南，手册 5-035-396-11(6)。https://helpguide.sony.net/mdr/wh1000xm5/v1/en/contents/TP1000534745.html Apple，AirPods 聆听模式说明，冻结材料记录页面发布日期为 2026-09-14。https://support.apple.com/en-us/108918 研究材料中的来源访问发生于 2026-09-16，不是本轮新观察。没有用户场景的衰减量、可懂度数据或声学实验。呈现的时间误差示例是解析教学模型，不是产品测试。