## Slide 1
降噪耳机为什么仍能听见人声？ [edit probe]
研究快照：2026-09-16 / 17；本作品不冒充新实测
01
主动降噪在耳边加入控制声压，抵消部分传入波动。理想的完全抵消才要求目标位置等幅反相；部分减弱不要求幅度完全相等。它不是飞机与人声的分类器。
传入声压 d
+
控制声压 a
=
残余 e
同一时刻、同一耳边目标位置；不是让整个空间静音
同一目标位置的理想声压模型；不是实测分贝、感知响度，也不能预测具体耳机的表现。
Notes: 主动降噪在耳边加入控制声压，抵消部分传入波动。理想的完全抵消才要求目标位置等幅反相；部分减弱不要求幅度完全相等。它不是飞机与人声的分类器。 讲解重点：先区分对象与表示，再沿图中的关系解释变化。研究日期与版本沿用封存档案。

## Slide 2
两条路径，在同一个位置相加
RWTH IKS / Sony / Hilgemann et al. / Apple
02
外界噪声和扬声器发出的声音经过不同传播路径。控制器需要考虑最后到达耳边的声压，而不只是把外部麦克风读数翻转符号。
传入声压 d
+
控制声压 a
=
残余 e
同一时刻、同一耳边目标位置；不是让整个空间静音
同一目标位置的理想声压模型；不是实测分贝、感知响度，也不能预测具体耳机的表现。
Notes: 外界噪声和扬声器发出的声音经过不同传播路径。控制器需要考虑最后到达耳边的声压，而不只是把外部麦克风读数翻转符号。 材料支持：c-pressure RWTH IKS · active noise control: https://www.iks.rwth-aachen.de/forschung/audio/active-noise-control/ Sony · noise-cancelling function: https://helpguide.sony.net/mdr/wh1000xm5/v1/en/contents/TP1000534745.html Hilgemann et al. · prototype and wearing conditions: https://arxiv.org/html/2509.15864v1 Apple · listening modes: https://support.apple.com/en-us/108918

## Slide 3
同样的时间误差，在高频中占更大一圈
RWTH IKS / Sony / Hilgemann et al. / Apple
03
假定未补偿的时间误差为 0.10 ms，100 Hz 的相位误差为 3.6°，1,000 Hz 则为 36°。这是单频解析示例，不是耳机实测，更不是所有耳机的统一失效频率。
假定误差：0.10 ms
100 Hz → 3.6°
1,000 Hz → 36°
频率越高
误差占周期的比例越大
同一目标位置的理想声压模型；不是实测分贝、感知响度，也不能预测具体耳机的表现。
Notes: 假定未补偿的时间误差为 0.10 ms，100 Hz 的相位误差为 3.6°，1,000 Hz 则为 36°。这是单频解析示例，不是耳机实测，更不是所有耳机的统一失效频率。 材料支持：c-delay RWTH IKS · active noise control: https://www.iks.rwth-aachen.de/forschung/audio/active-noise-control/ Sony · noise-cancelling function: https://helpguide.sony.net/mdr/wh1000xm5/v1/en/contents/TP1000534745.html Hilgemann et al. · prototype and wearing conditions: https://arxiv.org/html/2509.15864v1 Apple · listening modes: https://support.apple.com/en-us/108918

## Slide 4
密封改变传声，主动控制加入声压
RWTH IKS / Sony / Hilgemann et al. / Apple
04
被动隔音改变声音传入的路径，主动控制则加入另一股声压。关闭 ANC 后，耳罩或耳塞的物理屏障仍在；摘下耳机则同时改变了两者。
外界声音
密封／屏障
到达耳边的声压
扬声器控制声压
两路声压在目标位置叠加
同一目标位置的理想声压模型；不是实测分贝、感知响度，也不能预测具体耳机的表现。
Notes: 被动隔音改变声音传入的路径，主动控制则加入另一股声压。关闭 ANC 后，耳罩或耳塞的物理屏障仍在；摘下耳机则同时改变了两者。 材料支持：c-passive RWTH IKS · active noise control: https://www.iks.rwth-aachen.de/forschung/audio/active-noise-control/ Sony · noise-cancelling function: https://helpguide.sony.net/mdr/wh1000xm5/v1/en/contents/TP1000534745.html Hilgemann et al. · prototype and wearing conditions: https://arxiv.org/html/2509.15864v1 Apple · listening modes: https://support.apple.com/en-us/108918

## Slide 5
部分减弱，并不等于听不见
RWTH IKS / Sony / Hilgemann et al. / Apple
05
语音包含多个频率成分，一部分可能被削弱，另一部分仍然残留。还能辨认出说话，不代表语音完全未衰减，也不能据此认定语音声压被放大。
不能推出 [edit probe] | 可以支持的解释
仍能听见 → 完全未衰减 | 部分成分减弱，残余仍可听
人声更突出 → 声压被放大 | 其他声音减弱得更多
人声 → 天生不可抵消 | 控制效果取决于成分与路径
同一目标位置的理想声压模型；不是实测分贝、感知响度，也不能预测具体耳机的表现。
Notes: 语音包含多个频率成分，一部分可能被削弱，另一部分仍然残留。还能辨认出说话，不代表语音完全未衰减，也不能据此认定语音声压被放大。 材料支持：c-speech RWTH IKS · active noise control: https://www.iks.rwth-aachen.de/forschung/audio/active-noise-control/ Sony · noise-cancelling function: https://helpguide.sony.net/mdr/wh1000xm5/v1/en/contents/TP1000534745.html Hilgemann et al. · prototype and wearing conditions: https://arxiv.org/html/2509.15864v1 Apple · listening modes: https://support.apple.com/en-us/108918

## Slide 6
佩戴与模式也会改变结果
RWTH IKS / Sony / Hilgemann et al. / Apple
06
密封泄漏会改变声学路径。通透模式主动引入环境声，自适应模式也可能改变行为。比较 ANC 开关时，应尽量保持佩戴和声源一致；这是比较建议，并非此处执行的测试。
比较变量 | 为什么要注意
佩戴与密封 | 改变传入与受控声学路径
ANC／通透／自适应 | 模式目标和实际行为不同
型号与声场 | 理想模型不提供个人衰减量
同一目标位置的理想声压模型；不是实测分贝、感知响度，也不能预测具体耳机的表现。
Notes: 密封泄漏会改变声学路径。通透模式主动引入环境声，自适应模式也可能改变行为。比较 ANC 开关时，应尽量保持佩戴和声源一致；这是比较建议，并非此处执行的测试。 材料支持：c-modes, c-measure RWTH IKS · active noise control: https://www.iks.rwth-aachen.de/forschung/audio/active-noise-control/ Sony · noise-cancelling function: https://helpguide.sony.net/mdr/wh1000xm5/v1/en/contents/TP1000534745.html Hilgemann et al. · prototype and wearing conditions: https://arxiv.org/html/2509.15864v1 Apple · listening modes: https://support.apple.com/en-us/108918

## Slide 7
回到最初的问题
完整依据与来源范围见同目录 research/report.md
07
主动降噪在耳边加入控制声压，抵消部分传入波动。理想的完全抵消才要求目标位置等幅反相；部分减弱不要求幅度完全相等。它不是飞机与人声的分类器。
沿着声压的路径看，而不是按声音类别判断
同一目标位置的理想声压模型；不是实测分贝、感知响度，也不能预测具体耳机的表现。
来源：RWTH IKS；Sony；Hilgemann et al.；Apple
Notes: 用一个条件不同的新情形检查自己的解释，但本作品没有执行真人理解测试。 RWTH IKS · active noise control: https://www.iks.rwth-aachen.de/forschung/audio/active-noise-control/ Sony · noise-cancelling function: https://helpguide.sony.net/mdr/wh1000xm5/v1/en/contents/TP1000534745.html Hilgemann et al. · prototype and wearing conditions: https://arxiv.org/html/2509.15864v1 Apple · listening modes: https://support.apple.com/en-us/108918